## Slide 1: Couplage d’un laser UV à un spectromètre micro-ondes : Exploration des produits de réactions laser-activés et des produits de photolyse
Helgi Rafn Hróðmarsson, Lam Nguyen
Journées Spéctroscopiques Moléculaires (JSM), March 12th 2025

## Slide 2: Couplage d’un laser UV à un spectromètre micro-ondes : Exploration des produits de réactions laser-activés et des produits de photolyse
Contenu:
PARIS spectromètre
Projet LACRIDO
Couplage de laser
  Est-ce qu‘il marche?
  …c’est difficile.
Helgi Rafn Hróðmarsson, Lam Nguyen
Journées Spéctroscopiques Moléculaires (JSM), March 12th 2025
hhrodmarsson@lisa.ipsl.fr

## Slide 3: Techniques spectroscopique: PARIS spectromètre
Spectromètres FTMW à jet moléculaire à excitation et passage rapide
() Transit de jet moléculaire
() Résolution
(+) Bande passante
(+) Spectres d'enquête rapide
Spectromètres FTMW à jet moléculaire à excitation et impulsion résonante
(+) Transit de jet moléculaire
(+) Résolution
() Bande passante
() Spectres d'enquête rapide

## Slide 4: Passage And Resonant-Impulse Synergy (PARIS)
(+) Haute résolution (~ 3 kHz)
() Spectres d'enquête rapide
(+) Spectres d'enquête rapide
() Medium resolution (~30 kHz)
(+) Haute résolution avec excitation par impulsion résonante
(+) Relevés rapides avec excitation à passage rapide
Idée initiale:
hhrodmarsson@lisa.ipsl.fr
3-20 GHz

## Slide 5: PARIS: Dessin méchanique
L’autrefois il y a longtemps…
Chambre à vide
Stainless steel six-way cross DN630 ISO-K, 1130 mm inner diameter, spherical center body
Reducing flange DN630 ISO-K to DN320 ISO-F
Adapter flange DN320 ISO-K to DN250 ISO-K with six DN40 ISO-KF ports for feedthrough
Chambre de substance
Gate valve DN250 ISO-F
Stainless steel six-way cross DN250 ISO-K
Pompes à vide
Oil diffusion pump DIP20000, Leybold, DN630 ISO-F, 20000 L/s pump capacity
3-stage mechanical pump system, RUVAC WS 251/TRIVAC D65B, Leybold, 210/65 m3/h capacity
hhrodmarsson@lisa.ipsl.fr

## Slide 6: PARIS: Construction
06.2020
Apres le premier lockdown en France
PARIS s’est monté
Fermé pour essai sous vide
hhrodmarsson@lisa.ipsl.fr

## Slide 7: La première spectre de PARIS
Beaucoup des efforts, d’optimisations, d’ameliorations depuis…
O13CS
hhrodmarsson@lisa.ipsl.fr

## Slide 8: L’état d’art de PARIS
La Jʺ = 1 to Jʺ = 0 transition de 18O13C34S enregistré avec le résonateur en abondance naturelle (0,0001%) après 20000 répétitions à 10 Hz (30 minutes)
Jet coaxial et résonateur :
sensibilité ppb
hhrodmarsson@lisa.ipsl.fr

## Slide 9: L’état d’art de PARIS
Isoprene:
s-trans isoprene (RT: 98.5%)
s-gauche isoprene (RT: 1.5%)
PARIS
Observé avec un décharge
2019
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge
PARIS sans décharge
hhrodmarsson@lisa.ipsl.fr

## Slide 10: Laser Activated Chemistry of Reactive Intermediates (LACRIDO)
LACRIDO - ERC
Cibles: Reactions de Diels-Alder
Example: Dimerisation d‘acrolein
Activation energy (UV-dimension)
hhrodmarsson@lisa.ipsl.fr

## Slide 11: Laser Activated Chemistry of Reactive Intermediates (LACRIDO)
LACRIDO - ERC
Cibles: Reactions de Diels-Alder
Example: Dimerisation d‘acrolein
Alignement d‘OPO
  Ekspla NT340
  Nd:YAG harmoniques + accordabilitées d‘UV
OPO
hhrodmarsson@lisa.ipsl.fr

## Slide 12: Laser Activated Chemistry of Reactive Intermediates (LACRIDO)
LACRIDO - ERC
Preuve de concept:
Example: Photolyse de bromobenzene
c-C6H5-Br + 266nm →
c-C6H5 + Br
Pourrions nous trouver phényle?
Palmer et al. (2015), JCP, 143, 164303
Figure showing signal depletion when the laser is on...
 | X, A | Y, B | Z, C
Moment dipolaire | 0 | 0 | 0.80867321
Constants | 2919.5341786440 | 6188.2026728946 | 5527.2259146713
hhrodmarsson@lisa.ipsl.fr

## Slide 13: Laser Activated Chemistry of Reactive Intermediates (LACRIDO)
hhrodmarsson@lisa.ipsl.fr
LACRIDO - ERC
Pourrions nous trouver phényle?
Pas vraiment pour le moment
  Radicaux sont tricky
Mais, une autre chose intéressante peut être...
c-C6H5-Br + 2x266nm →
c-C6H4 + HBr?
Pourrions nous trouver ortho-benzyne?
"it requires a lot of wanting to see that line"
 | X, A | Y, B | Z, C
Moment dipolaire | 0 | 0 | 1.48726604
Constants | 3075.6655807260 | 6835.0127609941 | 5591.9851199574

## Slide 14: Laser Activated Chemistry of Reactive Intermediates (LACRIDO)
LACRIDO - ERC
Autres choses pour 2025:
Plus d‘optimisations de traitement de données, duty cycle, longeur d‘onde d‘OPO...
Un peu de patience...
Palmer et al. (2015), JCP, 143, 164303
"it requires a lot of wanting to see that line"

## Slide 15: Messages à emporter
hhrodmarsson@lisa.ipsl.fr
PARIS est opérationnel
  Sensibilité de ppb
OPO est aligné
  Signal déplétions observé
  Produits se cachent maintenant
Il faut chercher des autres produits
  Prochain test de radicaux, acetyl (CH3CO)
Plus d‘optimisations sont prévu en 2025.
CH3C(O)Br + 266nm  CH3CO + Br/Br*
 | X | Y | Z
Moment dipolaire | -2.14798388 | 0.17713391 | 0.0000000000
Constants | 80985.9481525611 | 9812.0154236691 | 9266.5056140643

## Slide 16: Acknowledgements
Lam Nguyen
Sven Herbers
Isabelle Kleiner
Xavier Landsheere
Safa Khemissi
Éléonore Antonelli
Mike Barth
Martin Schwell
Wes Westerfield

## Slide 17: Messages à emporter
PARIS est opérationnel
  Sensibilité de ppb
OPO est aligné
  Signal déplétions observé
  Produits se cachent maintenant
Il faut d’abord chercher des autres produits
  Prochain test de radicaux, acetyl (CH3CO)
Plus d‘optimisations sont prévu en 2025.
hhrodmarsson@lisa.ipsl.fr