## Slide 1: Le tour du monde du climat en 80 jours: sonder l’atmosphère moyenne par spectroscopie infrarouge
Mélanie Ghysels-Dubois1, Sullivan Carbone1, Emmanuel Riviere1, Georges Durry1, Nadir Amarouche2, Fabien Frérot2, Jean-Christophe Samake2, Albert Hertzog3 and Riwal Plougonven3
1 Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique (GSMA) / CNRS
2 Division Technique de l’INSU / CNRS
3 Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) / CNRS/ Ecole Polytechnique

## Slide 2: La stratosphère, peu sondée
9-18 km
TROPOSPHERE
Avions, drones
50 km
100 km
MESOSPHERE
STRATOSPHERE
Ballons stratosphériques
THERMOSPHERE
Fusées, station spatiale
La compréhension du climat à l’échelle globale et de ses changements repose sur l’assimilation de données dans les modèles de prévision (CMIP).
La stratosphère:
Impose des contraintes sur la variabilité à long terme
Dynamique stratosphérique : Peut influencer l’intensité et la localisation des phénomènes météorologiques extrêmes
MAIS: Pas de stratosphère résolue avant CMIP 6 (dernière génération)
Milieu difficile à sonder aussi bien par satellite que via des réseaux sol

## Slide 3: La tropopause tropicale (TTL)
La porte d’entrée vers la stratosphère: régie sa composition
Processus liés à la température: ascension lente radiative, ondes atmosphériques
Convection profonde
Microphysique…
Défis scientifiques:
Quelle est l’importance relative des processus atmosphériques dans la TTL sur la composition stratosphérique?
Quelle est l’impact radiatif global de la vapeur d’eau dans la TTL?
Comment va évoluer la stratosphère avec le réchauffement global?
Overshoot
Cirrus
Convection profonde
Ondes de gravité
Panache volcanique Honga Tonga, 2022

## Slide 4: Besoins scientifiques
Les modèles globaux ont été construit à partir de données satellite majoritairement.
La résolution spatiale et temporelle des observations satellites permet de résoudre des processus de grande échelle, plus difficiles à appréhender in situ (~200 km ou plus).
Aujourd’hui: incertitude des modèles globaux => processus de plus fine échelle
Accessibles uniquement via des mesures in situ à haute résolution
Défis instrumentaux : augmenter la sensibilité et la précision des mesures, améliorer les comparaisons instrumentales
Echo-top radar, S-band, IPMet
MLS
Injection directe via convection, Bauru, Brésil, 2012
Chapitre de livre: Ghysels-Dubois M., Durry G., "Balloon-borne and airborne measurements", in "Encyclopedia of Atmospheric Sciences, Third Edition", editor: Sandip Dhomse, Elsevier Inc. Publications, Sept. 2025.

## Slide 5
SDLA, Suède,THESEO-1999
microSDLA, Bauru, Hibiscus-2004
Pico-SDLA, Suède, 2011
1 mm < l laser < 1.8 mm
GaInAsSb / GaAlAsSb
2 mm < l laser < 3 mm
Sonder l’atmosphère par spectroscopie infrarouge
100 kg
L = 56 m
2.5-10 kg
L = 0,5-3 m
Notes: My talk is about the use of laser diodes for the in situ measurements of trace gases in the atmosphere.
A town in eastern France ..
This picture was taken ten years ago …
Combined with
I work in Reims,
Production of champaign
Deals with fundamental spectroscopy and application to science of the atmosphere
The measurements of trace gases by laser diode absorption spectroscopy
A picture of the SDLA, a tunable absorption spectrocopy
Launched in northern sweden , Europeans campaign (THESEO) , polar winter to investigate ozone chemistry

## Slide 6
Instrumentation laser embarquée :
Haute résolution temporelle : acquisition 10-200 ms
Haute résolution spatiale : 1- 100 m
Haute précision : 0,5 – 5%, grande dynamique de mesure
Chapitre de livre: Ghysels-Dubois M., Durry G., Rivière E. and Amarouche N., "Balloon-borne and airborne measurements", in "Advances in Spectroscopic Monitoring of the Atmosphere", editors: W. Chen, D. S. Venables and M. W. Sigris, Elsevier Inc. Publications, ISBN 9780128150146, pp 521-601,the 14th of June 2021.
Alt= 20 km
P=53 hPa, T = 230 K
CH4 = 1,3 ppmv
Alt= 14 km
P=135 hPa, T = 230 K
CH4 = 1,7 ppmv
Alt= 4 km
P=580 hPa, T = 260 K
CH4 = 1,9 ppmv
Sol
P=970 hPa, T = 270K
CH4 = 2 ppmv
Campagne ATMOSFER 2024

## Slide 7
La spectroscopie infrarouge: outil métrologique au service de l’atmosphère
CH4
Dépendance en température du profil moléculaire:
Travaux de laboratoire (profil Rautian + line mixing) (Ghysels et al., 2011; 2013) => Améliore de 3 à 8 % la restitution des rapports de mélange
Vol HEMERA-TWIN, Août 2021, Kiruna

## Slide 8
La spectroscopie infrarouge: outil métrologique au service de l’atmosphère
CH4
Dépendance en température du profil moléculaire:
Travaux de laboratoire (profil Rautian + line mixing)
(Ghysels et al., 2011; 2013) => Améliore de 3 à 8 % la restitution des rapports de mélange
Exemple: Vol HEMERA-TWIN (Kiruna, Suède, 2021) – CH4
(Schuck et al., ACP, 2025)
Accord inter-instruments moyen (Pico-SDLA/cryosampler) : 9 ppbv
Bien meilleure résolution que d’autres techniques de mesures (e.g. carottages d’air – Aircores)
En stratosphère: Aircore => problèmes de diffusion moléculaire => biais
Vol HEMERA-TWIN, Août 2021, Kiruna
Pico-SDLA
Cryosampler (GUF)

## Slide 9: La vapeur d’eau stratosphérique
Un défi scientifique et technique : sècheresse de la stratosphère
Ecarts inter-instrumentaux :
50 % (1980) → ~30 % (2000s) → ±10 % (présent)
2019 & 2021: Pico-STRAT Bi Gaz (C1_07) / NOAA (Hilo, Hawaii)
Ghysels et al., 2025 (in review)

## Slide 10: La vapeur d’eau stratosphérique
Un défi scientifique et technique : sècheresse de la stratosphère
Ecarts inter-instrumentaux :
50 % (1980) → ~30 % (2000s) → ±10 % (présent)
2019 & 2021: Pico-STRAT Bi Gaz (C1_07) / NOAA (Hilo, Hawaii)
Ghysels et al., 2025 (in review)
On s’approche du but… (Ghysels et al., 2024) : Diff. Rel.= 2.4 ± 4.6%
(Ghysels et al., 2025, in review) : Diff Rel.= 1.2 ± 4.1 %
H2O strato: Entre 2 à 10%
PI: M. Ghysels-Dubois

## Slide 11: Stratéole-2 : observations longue durée
TTL2_2019
TTL4_C1_03
TTL4_C1_15
STR4_C1_12
TTL4_C1_07
Stratéole-2 (PI: A. Hertzog, LMD)
Vols longue durée sous ballons pressurisés dans la tropopause équatoriale (33 à 80 jours) : 2019-2020; 2021-2022; 2025-2026
Offre un jeu de données in situ inédit
Multiples signatures, un défi d’analyse

## Slide 12
Anomalies [ppmv]
C1_03
C1_15
C1_07
A quoi ça ressemble?
31 jours
44 jours
56 jours
Cycle de mesure: 4 à 12 minutes
Plus de 500 000 spectres in situ enregistrés
2021 à 18.5 km

## Slide 13
Anomalies [ppmv]
C1_03
C1_15
C1_07
31 jours
44 jours
56 jours
Variabilité régionale du signal du tape recorder
Circulation stratosphérique de grande échelle
2021 à 18.5 km
Une multiplicité de signatures
A quoi ça ressemble?

## Slide 14
Anomalies [ppmv]
C1_03
C1_15
C1_07
31 jours
44 jours
56 jours
Evènements localisés : convection profonde, ondes de gravité de petite échelle
2021 à 18.5 km
A quoi ça ressemble?
Une multiplicité de signatures

## Slide 15
Anomalies [ppmv]
C1_03
C1_15
C1_07
31 jours
44 jours
56 jours
Evènements localisés : convection profonde, ondes de gravité de petite échelle
2021 à 18.5 km
A quoi ça ressemble?
Une multiplicité de signatures
Séparer les contributions de chaque processus est difficile.
Dans la suite, nous utilisons des calculs de corrélation de Pearson entre les anomalies in situ de H2O et les températures de réanalyses Européennes
Il faut néanmoins considérer la dynamique de grande échelle pour l’interprétation

## Slide 16: Influence des ondes
T
Trajectoire du ballon
2019
ERA 5
Thèse de S. Carbone, Encadrants: E. Riviere/M. Ghysels

## Slide 17
Onde de Kelvin
Ondes de gravité
2019
ERA 5
T
De fortes corrélations entre H2O in situ et anomalies de température permettent de suspecter l’influence d’une onde
Les ondes produisent des perturbations en température et donc, de vapeur d’eau, qui varient selon le gradient vertical de vapeur d’eau localement
Ici : r=0,64
Configuration favorable du vol.
De plus, il est principalement influencé par des ondes
Influence des ondes
Thèse de S. Carbone, Encadrants: E. Riviere/M. Ghysels
Carbone et al., 2025 in review

## Slide 18
Influence des ondes
C1_15_TTL4
C1_12_STR4
C1_07_TTL4
C1_03_TTL4
Bilan très contrasté en 2021 : corrélations très différentes et plus faibles
Onde de Rossby Stationnaire
r=-0,37
r=0,03
r=-0,26
r=0,38

## Slide 19
Influence des ondes
C1_15_TTL4
C1_12_STR4
C1_07_TTL4
C1_03_TTL4
Onde de Rossby Stationnaire
r=-0,37
r=0,03
r=-0,26
r=0,38
Et pourtant…
55%
Nuits sous influence des ondes :
54%
61%
44%
S’explique par le contexte dynamique de la stratosphère : variabilité dans le temps et l’espace du gradient vertical H2O + influence d’autres processus

## Slide 20
Influence de la convection profonde
Sommets de nuages HIMAWARI
Hydratation liée à des évènements extrêmes Typhoon Raï, Dec. 2021
Trajectoire du ballon
+1.2 ppmv
Thèse de S. Carbone, Encadrants: E. Riviere/M. Ghysels - Carbone et al., 2025 in review
Trajectoire de la masse d’air sondée
Dec. 15, 2021
+ 1.2 ppmv
(+ 27%)

## Slide 21
Sommets de nuages HIMAWARI
Rare: déshydratation due à la convection profonde
-0.7 ppmv
Influence de la convection profonde
Thèse de S. Carbone, Encadrants: E. Riviere/M. Ghysels - Carbone et al., 2025 in review

## Slide 22
Nov. 10, 2021, C1_03 TTL4 - CH4/H2O
HIMAWARI, sommets de nuages
10/11/2021, 13:00:00
Mini-profils de dépressurisation – 10/11/2021, Sud-Ouest de Sumatra
TSEN
Pico-STRAT
Pico-STRAT

## Slide 23
Conclusion & Perspectives
Spectroscopie aéroportée : données in situ de haute qualité=> Se compare aux autres techniques de référence
Convient aux missions d’observation longue durée & conditions extrêmes
Nouveaux challenges scientifiques:
Etude de la circulation globale : SF6, CO2
Suivi des panaches convectifs dans la stratosphère : HDO
Suivi des émissions : isotopes du carbone
Bilan radiatif de H2O et aérosols haute troposphère/basse stratosphère : spectroscopie FIR => Mission ESA FORUM

## Slide 24
MERCI DE VOTRE ATTENTION