## Slide 1
Thèse : Contribution à la réduction des émissions polluantes par procédé plasma – Caractérisation par spectroscopie THz
Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO)
Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère (LPCA), DUNKERQUE
Direction : Pr. G. Mouret & Pr. F. Hindle
Partenaires du projet ANR WASPE (WAveguide plasma cell for terahertz SPEctroscopy) :
Une cavité THz pour l’étude spectroscopique de plasmas non thermiques

## Slide 2
Avantages :
  Sélectivité si basse pression
  Fortes signatures (NH3, HCN, COV…)
  Peu sensible aux fumées, suies…
Mais…
  Molécules polaires
  Sources peu puissantes
  Forte absorption atmosphérique
  Faible pression = peu de molécules
  Manque de sensibilité
Sélectivité + sensibilité ??
Cavité THz, CEAS, CRDS !!
La spectroscopie THz
1 THz
0,3 mm
33 cm-1
4,1 meV
1 ps
From THz network: http://www.thznet work.org

## Slide 3
Diode
Source
X 54
Miroir
Miroir
Entrée gaz
Pompage
Ordinateur
Enceinte
Guide corrugué
Lentille
Détection
synchrone
Synthétiseur
RF + FM + AM / Pulse
P.I.D.
Alimentation
piézos
FM 1F
Carte d’acquisition
FM harmonique 2
CRDS
CEAS
La cavité à 0,6 THz du LPCA
Smin ⋍ 3 x 10-28 cm/moléc αmin ⋍ 2 x 10-8 cm-1 Leq ⋍ 1 km F ⋍ 3000
Cavity Assisted High-Resolution THz Spectrometer (Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, 2024)

## Slide 4
Unrivaled accuracy in measuring rotational transitions of greenhouse gases: THz CRDS of CF4 (Physical Chemistry Chemical Physics, 2024)
+ 50 transitions ν3 - ν3 bande chaude mesurées & quantifiées
Révision de la liste des transitions
<< Spectre CRDS et
coefficient. d’absorption
La cavité THz du LPCA : résultats
CRDS CF4
CEAS CO
LOD⋍ 700ppb
Cavity Assisted High-Resolution THz Spectrometer (Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, 2024)
Mesures CEAS et CRDS de gaz à l’état de traces
Mesure des pertes atmosphériques
<< Spectre CEAS de CO

## Slide 5
Contexte industriel plasmas froids non-thermiques :
  Traitement industriel COV
  Synthèse NH3 (stockage, transport énergie)
  Décarbonation, conversion CO2…
WASPE : WAveguide plasma cell for terahertz SPEctroscopy
  Développer cellule plasma ultrasensible bande THz
  Analyse processus chimiques (espèces, réactivité, taux de conversion…)
  Radicaux (intérêt atmosphérique, astronomique, spectro)
Objectif :
  Meilleure connaissance des phénomènes, mécanismes réactionnels
  Optimisation des procédés plasma
Instrument ? Cavité THz mais… guide d’onde métallique ???
Le projet WASPE

## Slide 6
Guides d’onde diélectriques à corps creux THz
Guide diélectrique THz anti-résonant
Anneau de capillaires fins
Onde réfléchie par les parois (bande interdite) : guidée
A la résonance : fuite du champ vers parois
Capillaires aident au confinement
Pertes diminuent quand Dc croît
Fréquence centrale bande interdite :
8 capillaires
⌀cap= 3,59 mm
t = 104 µm
⌀cœur = 5,8 mm
Md. Saiful ISLAM et al. « Terahertz Optical Fibers »
La simulation XLIM ⋍ 0,1 dB/m 500-650 GHz

## Slide 7
Mesure des pertes par interférométrie
Pertes totales cavité : (+ )
Lien entre Finesse F et p :
Mesure de F => mesure de si R est connu
Pertes ⋍ 0,16 dB/m (50 cm) et 0,11 dB/m (100 cm)
Résonance, guide 1 m sous azote

## Slide 8
J : 55 54
Spectroscopie en cavité – guide diélectrique
Absorption directe, L ⋍ 0,62 m
Smin ⋍ 19 x 10-27 cm/moléc
Cavité, Leq ⋍ 12 m
Smin ⋍ 3,8 x 10-27 cm/moléc
Sur cet exemple, la sensibilité augmente comme
J : 55 54
Absorption directe
Cavité
S ⋍ 6,68 x 10-25cm/moléc
Guide diélectrique 50 cm

## Slide 9
Radical NH2 produit dans le guide d’onde
P. entrée (gaz) en fct. de P. sortie (pompe)
Signature de NH2 en fct. de la pression
Shift de fréquence, élargissement
Simple passage, flux

## Slide 10
Taux de conversion
Taux de conversion de NH3 en fct. de PRF
Taux de NH2 produit en fct. de PRF
Simple passage, flux, cellule 1 m Dint 43 mm

## Slide 11
Cavité :
  Leq ⋍ 50 m meilleure sensibilité
  Guide à plus gros coeur
    Pertes moindres
    Gradient de pression moindre
Taux de conversion NH3, CH3OH…
  THz + spectro de masse (H2, N2…) ?
  Mesure du débit
Décharges RF toluène, butane, COV…
Perspectives
Merci pour votre attention !

## Slide 12
Suppléments

## Slide 13
Guide d’onde corrugué métallique surdimensionné
Longueur 48 cm ; ⌀int 20,5 mm ; Pertes ⋍ 0,004 dB/m
La cavité THz du LPCA : éléments
Miroirs photoniques plans (de Bragg)
13
n1
n1
n1
n0
n0
n0
n0
d1
d1
d1
d2
d2
It
I0
Ir
entier
Alternance Si – vide 185 – 375 µm
Réflectivité et transmission
Simulation 2, 3, 4 périodes
R ⋍ 0,9995 (4 périodes)
nSi = 3,416 αSi = 0,02 cm-1
n1
d1
Confiner le faisceau : guide

## Slide 14
Pertes atmosphériques
Mesure des pertes atmosphériques

## Slide 15
Mesure des pertes par interférométrie
guide 100 cm, P. atmo, 3p
Pertes guide 50 cm miroirs 3p
Pertes ⋍ 0,16 dB/m (50 cm) et 0,11 dB/m (100 cm)
605-615 GHz : R max. et αatmo min.

## Slide 16
Guide : L = 1 m ⌀coeur = 5,8 mm
Tube 1 : L = 0,8 m ⌀int ⋍ 9 mm
Tube 2 : L = 1,3 m ⌀int ⋍ 43 mm
Tube 3 : L = 0,5 m ⌀int ⋍ 43 mm
Simple passage
Radical NH2 produit dans le guide d’onde

## Slide 17
Plasma RF couplé inductivement (LPCA)
Source
THz
lentille
Gaz
Résonateur RF
Source RF 13,6 MHz 2 à 100 W
lentille
Fenêtre ptfe
Pompage
jauge P
Diode Schottky
Tube 1 : L = 1 m ; ⌀int ⋍ 43 mm. Tube 2 : L = 1 m; ⌀int ⋍ 15,4 mm
Détection
synchrone
Synthétiseur 20 GHz modulé en AM ou FM
LF
FM 2F
AM
plasma
Plasma d’ammoniac cellule 50 mm
Plasma de méthanol
cellule 19 mm

## Slide 18
Radicaux NH2 et HCO, limites de détection
Smin(HCO – 50 mm) ⋍ 5 x 10-22 cm/moléc
Smin(HCO – 19 mm) ⋍ 15 x 10-22 cm/moléc
Smin(NH2 – 50 mm) ⋍ 5 x 10-24 cm/moléc
Smin(NH2 – 19 mm) ⋍ 20 x 10-24 cm/moléc
50 mm
19 mm
NH2
HCO

## Slide 19
Taux de conversion, cellule ⌀ ⋍ 50 mm
Plasma d’ammoniac
Taux de conversion, cellule ⌀ ⋍ 19 mm
15NH3
NH2
50 mm
19 mm

## Slide 20
Plasma de méthanol (LPCA)
Taux de conversion, cellule ⌀ ⋍ 50 mm
Taux de conversion, cellule ⌀ ⋍ 19 mm
CO
50 mm
19 mm
CH3OH

## Slide 21
Plasma de méthanol (LPCA)
Taux de conversion, cellule ⌀ ⋍ 50 mm
Taux de conversion, cellule ⌀ ⋍ 19 mm
H2O
50 mm
19 mm
H2CO

## Slide 22
Pression mesurée côté injection en fonction de la pression mesurée côté pompage.
Le guide induit un étranglement du flux (capillaires, petit diamètre) supérieur à celui du tube 9mm.
Radical NH2 produit dans le guide d’onde (ISMO)
Les shifts de fréquence traduisent la pression dans les cellules.
Le guide engendre les shifts les plus importants.
Les capillaires et/ou le faible diamètre entraineraient des recombinaisons du radical sur les parois ?

## Slide 23
Signature de NH2 dans les cellules 50 mm normalisée à :
longueur de cellule
niveau de signal THz reçu
en supposant une zone de 30 cm sans NH2 (bobine)
Les signatures sont identiques en supposant une zone sans radical.
Radical NH2 produit dans le guide d’onde (ISMO)

## Slide 24
Radical NH2 produit dans le guide d’onde (ISMO)
Signature de NH2 dans les cellules 50 mm normalisée à :
longueur de cellule
niveau de signal THz reçu
en supposant une zone de 30 cm sans NH2 (bobine)
Le guide est favorable à la propagation du signal THz mais pas à la production du radical.

## Slide 25
Radical NH2 produit dans le guide d’onde (ISMO)
Signature de NH2 dans les cellules 50 mm normalisée à :
longueur de cellule
en supposant une zone de 30 cm sans NH2 (bobine)
Le guide ne permet pas de compenser la perte de radical par une meilleure propagation du signal THz.
Augmenter son diamètre ?

## Slide 26
Le projet WASPE : la cellule plasma
Source
AMC
Détecteur
Schottky
Bolomètre
Source RF 13,6 MHz
Gaz
Pompage
Enceinte
Plasma
Lentille
Guide d’onde diélectrique à cœur creux
miroir
miroir
Enceinte
Résonateur